«СОГЛАСОВАНО»                				«УТВЕРЖДАЮ»

__________________                                              	              _______________

мп							 мп

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме «Разведка запасов минеральных подземных вод Чулмановского месторождения, эксплуатируемого ООО Клиника-Санаторий «Набережные Челны»» в г. Набережные Челны Тукаевского района Республики Татарстан

1. Основание для проведения работ: условия пользования недрами по лицензии ТАТ 02413 МЭ от 20.01.2020.

2. Источник финансирования: Средства недропользователя.

3. Целевое назначение работ:

Разведка запасов минеральных подземных вод Чулмановского месторождения, эксплуатируемого ООО Клиника-Санаторий «Набережные Челны», на 25-летний срок эксплуатации в количестве 30 м3/сутки по категории В.

4. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации, Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, Тукаевский район, г. Набережные Челны ООО Клиника-Санаторий «Набережные Челны». Территория листа N-39-V масштаба 1:200 000. Границы Участка недр ограничены контуром с угловыми точками, имеющими следующие географические координаты:

| № точки | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
| 1. | 55 о | 46’ | 3,9’’ | 52 о | 24’ | 46,7’’ |
| 2. | 55 о | 46’ | 6,2’’ | 52 о | 24’ | 50,7’’ |
| 3. | 55 о | 46’ | 2,5’’ | 52 о | 24’ | 56,1’’ |
| 4. | 55 о | 46’ | 0,8’’ | 52 о | 24’ | 51,8’’ |

Участок недр имеет статус горного отвода площадью 0,01 км2, с ограничением по глубине: верхняя граница – нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии – граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков; нижняя граница – по глубине залегания стерлитамакско-соликамской сульфатно-карбонатной серии.

5.Основные оценочные параметры:

Допустимое понижение, дебит, водопроводимость, пьезопроводность, мощность продуктивного комплекса, расчетный срок эксплуатации, качество подземных вод. Требования к качеству воды – минеральная, в пределах Иркутского типа воды. Режим работы скважин – постоянный в течение года, прерывистый в течение суток, недели.

Соответствие состава и объемов выполняемых работ проектно-сметной документации (ПСД), действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды, Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедр в области геологического изучения и воспроизводства ресурсной базы подземных вод, лицензирования пользования недрами. Выполнение работ и оформление их результатов регламентируется следующими нормативными документами:

- Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами (приказ МПР России от 08.10.2007 г. № 261, зарегистрировано в Минюсте России 25.10.2007 г. № 10400).

- Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий, и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр (приказ МПР России от 29.09.2009 г. № 315, зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2009 г. № 15837).

- Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждены приказ МПР России от 31.12.2010 г. №569);

- «Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых» (утв. приказом Минприроды России от 14.06.2016 № 352),

- «Порядок проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых и размера оплаты за ее проведение» (утв. приказом Минприроды России от 23.09.2016 № 490)

- Классификация запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 № 195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092).

- Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007 г. № 195. МПР России, 2007 г. (утверждены распоряжением МПР России от 27.12.2007 г. № 69-р).

- Положение о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы (Постановления Правительства РФ от 12.02.2005 г. № 69, от 22.01.2007 г. № 37).

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992г. №2395-1 с изменениями.

- ГОСТ Р 54316-2011 Воды минеральные природные питьевые.

- Федеральный закон №26 «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.02.95 г. с изменениями от 28.12.13 г.

- СанПиН 2.1.4. 1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. М., 2002 г. (зарег. в Минюсте РФ 24.04.2002 г. № 3399).

- Временное положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (подземные воды). МПР России, 1998 г.

- Приказ Минприроды РФ от 31.12.2010 г. №569 «Об утверждении Требований к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2011 №20293).

- ГОСТ Р 53579-2009. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. Ростехрегулирование, 2009 г.

- Временные методические указания по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. МПР России, 1998 г.

- Методические рекомендации по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях. Росгеолфонд, 1997 г.

- Рекомендуемые программные средства и форматы данных, представляемые в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75).

- О развитии системы сбора, учета, систематизации, хранения и использования первичной цифровой информации в составе Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ) (приказ Роснедр от 21.04.2005 г. № 444).

6. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

6.1. Основные геологические задачи:

- уточнение гидрогеологических условий формирования подземных вод продуктивного водоносного комплекса;

- уточнение строения и литологического состава пород, слагающих продуктивный водоносный комплекс;

- уточнение гидрогеологических параметров продуктивного водоносного комплекса;

- оценка обеспеченности запасов подземных вод в объеме заявленной потребности;

-уточнение существующей водохозяйственной и санитарной обстановки в пределах предполагаемой области формирования запасов оцениваемого участка недр;

- оценка качества подземных вод и его соответствия целевому назначению (требованиям ГОСТ Р 54316-2011 Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия), прогноз сохранения качества подземных вод или пределов его изменений в течение расчетного срока эксплуатации;

- оценка влияния эксплуатации водозабора на окружающую среду;

- переоценка запасов минеральных вод по промышленной категории «В».

6.2.Последовательность и основные методы решения поставленных задач:

Подготовительный этап:

- сбор, обобщение и анализ имеющейся геологической, гидрогеологической, геофизической и гидрогеохимической информации по ранее выполненным исследованиям;

- составление, утверждение и согласование проектной документации;

Полевой этап:

- гидрогеологическое и санитарное обследование участка расположения водозабора и прилегающей территории;

- инспектирование результатов мониторинга подземных вод, выполняемого недропользователем;

- уточнение строения и литологического состава пород водоносного комплекса геофизическими методами;

-  опытно-фильтрационное и гидрогеохимическое опробование;

-  лабораторные исследования состава подземных вод.

Камеральный этап:

- комплексная интерпретация всех полученных полевых материалов;

-прогноз изменения качества подземных вод на окончание расчетного срока эксплуатации водозабора;

- оценка влияния работы водозабора на окружающую среду;

- оценка запасов минеральных подземных вод по категории B в количестве 30 м3/сут;

-составление окончательного геологического отчета и представление его на государственную экспертизу.

7. Ожидаемые результаты, форма отчетной документации, сроки проведения работ:

7.1. Ожидаемые геологические результаты: по результатам работ оцениваются запасы минеральных подземных вод на 25-летний срок эксплуатации в количестве 30 м3/сутки по категории В с утверждением их в установленном порядке и постановкой на государственный учет. Положительное заключение экспертной комиссии Казанского филиала ФБУ «ГКЗ», протокол утверждения запасов.

7.2. Основным информационным продуктом, отражающим результаты выполненных работ, является отчет о геологическом изучении недр с материалами подсчета запасов.

По итогам выполненных работ представляется:

Отчет о геологическом изучении недр с материалами подсчета запасов, оформленный согласно ГОСТ Р 53579-2009 представляется в печатном виде в 4-х экземплярах на бумажном носителе в виде твердой копии и на электронных носителях.

В фонды геологической информации будет предоставлена следующая первичная и интерпретируемая геологическая информация:

- первичная (материалы лабораторно-аналитических исследований проб воды, акт комплексного обследования территории);

- интерпретированная (геологический отчет с результатами, выводами проведенных работ, с текстовыми и графическими приложениями).

7.3.  Электронная копия отчета о геологическом изучении недр на любом носителе, совместимом с оборудованием заказчика, по выбору исполнителя (CD, DVD, Flash) оформляется согласно ГОСТ Р 53579-2009 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Требования по содержанию, оформлению и порядке представления на государственную экспертизу материалов подсчета эксплуатационных запасов питьевых, технических и лечебных минеральных подземных вод» и «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (М., Росгеолфонд, 1997).

Электронный носитель должен предоставляться совместно с этикеткой, содержащей опись представленных на нем материалов, заверенной подписью ответственного исполнителя.

Электронный носитель должен содержать:

- Текстовую часть отчета оформленного согласно ГОСТ Р 53579-2009 в формате Microsoft Word и PDF.

- Рисунки и скан-образы оформляются в форматах JPEG, TIFF, PDF с разрешением не ниже 600 dpi.

- Все файлы, представленные на электронном носителе, не должны содержать каких-либо функций, регламентирующих доступ к их содержанию (ключей, паролей и т.п.).

8. Апробация отчетных материалов: отчетные материалы проходят экспертизу в Казанском филиале ФБУ ГКЗ.

9. Порядок приемки отчетных материалов: Отчет о результатах работ представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Исполнителя. После принятия отчетных материалов по объекту Заказчиком отчет с подсчетом запасов подземных вод направляется на государственную экспертизу в установленном порядке.

10. Сроки выполнения работ:

Начало работ: I квартал 2020 г.

Подготовка и утверждение проекта работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в соответствии с Законом  Российской Федерации «О недрах» не позднее 30.08.2020.

Окончание работ:  I квартал 2021 г.

11. Рассылка (тиражирование) отчетных материалов: Отчет по оценке запасов подземных вод в 4-х экз.: ФГУ НПП «Росгеолфонд», г.Москва – 1 экз.; ФБУ «ТФГИ по ПФО», г.Казань – 1 экз.; ООО Клиника-Санаторий «Набережные Челны» – 1 экз.; Исполнитель – 1 экз.

Зам. Генерального директора

ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ

«НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»                                                                                 А.Ю. Гагаркин